Informacje zawarte w instrukcji

Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery należy wnikliwie zapoznać się z poniższą instrukcją. Instrukcję należy zachować w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było do niej zajrzeć po dalsze wskazówki.

|  | UWAGA |  |
| --- | --- | --- |
|  | RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. NIE OTWIERAĆ |  |
| UWAGA! ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAJ POKRYWY ZEWNĘTRZNEJ. W RAZIE BŁĘDNEGO DZIAŁANIA ODDAJ URZĄDZENIE DO AUTORYZOWANEGO SERWISU |
|  | UWAGA!!! |
|  | PAMIĘTAJ O OCHRONIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ |
| Kamery jako elementy w znacznym stopniu narażone na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub/i innego typu przepięciami, powinny być zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony przepięciowej. |

UŻYTKOWNICY SYSTEMU SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA SPRAWDZENIE ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMIREGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZĄCYMI MONITORINGU I ZEZWOLEŃ NA NAGRANIA VIDEO ORAZ AUDIO. PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA NADUŻYCIA ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM SPRZĘTU.

ABY UCHRONIĆ SIĘ OD RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NADESZCZ, NIE UŻYWAJ W ŚRODOWISKACH WILGOTNYCH ORAZ UNIKAJ WSTRZĄSÓW I UDERZEŃ,NIE UMIESZCZAJ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW PRZY WENTYLATORZE PODCZAS JEGO PRACY

Kamera, która została uszkodzona w wyniku braku urządzeń ochrony przepięciowej w instalacji

NIE PODLEGA GWARANCJI.

Funkcje kamer w zależności od wersji oprogramowania, mogą się różnić od tych podanych w instrukcji.

Spis treści

- Zawartość opakowania…………………………………………….………….5

- Wygląd i złącza kamery……………..………………………….….………….5

- Instalacja i sposób podłączenia kamery………………………..…………...6

- Wyszukiwanie kamer IP przy pomocy programu SADP……….……….….8

- Połączenie z kamerą IP przez przeglądarkę www ………….…..……..…..9

- Konfiguracja wybranych parametrów kamery IP …………………….…...13

- Zawartość opakowania:

| Kamera | Kamera IP HIKVISION DS-2CD2xxx-I (DS-2CD2012-I, DS-2CD2112-I, DS-2CD2032-I, DS-2CD2132-I) |
| --- | --- |
| Instrukcja Instalacji | Instrukcja instalacji i dane techniczne kamery |
| Płyta CD | Oprogramowanie IVMS-4200 (oprogramowanie zarządzające (CMS) dla systemu Windows, oprogramowanie SADP (oprogramowanie dla systemu Windows pozwalające na wyszukanie w sieci i wstępną konfigurację kamer IP firmy Hikvision) |
| Zestaw montażowy | Śruby mocujące (w zależności od modelu) |

- Wygląd i złącza kamery

DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I

DS-2CD2112-I, DS-2CD2132-I

Reset: Przy włączonym zasilaniu należy wcisnąć przycisk Reset aby zrestartować kamerę. Przytrzymanie przycisku przez około 10 sekund powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych kamery.

Gniazdo zasilania – do podłączenia zasilacza 12VDC.

Sieć Ethernet – Port RJ-45 wspierający PoE.

3. Instalacja i sposób podłączenia kamery

a. Montaż ścienny i sufitowy

1. Wywiercić otwory korzystając z dostarczonych szablonów (kamery kopułkowe)

2. Wykorzystując dostarczone w komplecie śruby montażowe zamocować podstawę do płaskiej powierzchni (ściany lub sufitu).

3. Poluzować pokrętło regulacyjne i ustawić kamerę w odpowiedniej pozycji (kamery typu bullet)

Otworzyć kamerę, ustawić moduł kamery w odpowiedniej pozycji za pomocą wsporników pionowych i poziomych, dokręcić kopułę kamery (kamery kopułkowe)

4. Dokręcić pokrętło regulacyjne.

Instalacja i regulacja położenia dla kamery typu bullet

Instalacja i regulacja położenia dla kamery kopułkowych

b. Połączenia kablowe

Wykorzustując zasilanie PoE

- Połączyć kamerę ze switchem/routerem z funkcją PoE za pomocą kabla sieciowego.

Wykorzystując zasilacz 12 VDC

1. Podłączyć kabel zasilający do gniazda DC 12V.

2. Połączyć kamerę ze switchem/routerem za pomocą kabla sieciowego.

4. Wyszukiwanie kamer IP przy pomocy programu SADP

Kamery IP firmy Hikvision mają fabrycznie ustawiony adres IP 192.0.0.64

oraz użytkownika i hasło admin / 12345.

Program SADP pozwala na wyszukiwanie kamer Hikvision w sieci LAN oraz zmianę adresu sieciowego.

5. Połączenie z kamerą IP przez przeglądarkę www

Aby połączenie z poziomu przeglądarki WWW „Internet Explorer” przebiegało bez problemu, upewnij się, że jest ona prawidłowo skonfigurowana.

###### Uruchom przeglądarkę Internet Explorer i z paska opcji, wybierz „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”

###### W wyświetlonym oknie „Opcje internetowe”, przejdź do zakładki „Zabezpieczenia”, a następnie wybierz na dole opcję: „Poziom niestandardowy”, pojawi się okno „Ustawienia  zabezpieczeń – Strefa Internet”

###### Odszukaj opcje: „Fromanty AciveX i dodatki plug-in”, a następnie zweryfikuj 4 pierwsze pod opcje, aby miały stan przynajmniej „Monituj”:

###### Potwierdź OK., przywrócone zostanie okno „Opcje internetowe”

###### W zakładce Zabezpieczenia przełącz strefę „Internet” na „Zaufane witryny” i wybierz opcję „Witryny”

###### W oknie „Zaufane witryny” wprowadź adres IP lub domenę DNS, pamiętaj dopisać przed nią znak http://

###### Wciśnij przycisk „Dodaj”, by umieścić adres na liście witryn zaufanych (adres powinien pojawić się w oknie poniżej)

###### Wyłącz żądanie weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w strefie

###### Wciśnij przycisk „Zamknij” by wrócić do menu

Wciśnij przycisk „OK” w oknie „Opcje internetowe” by opuścić menu konfiguracji przeglądarki „Internet Explorer”

Połączenie z kamerą IP przez przeglądarkę www.

- Wprowadź adres IP lub DDNS do paska adresu w przeglądarce WWW i potwierdź przyciskiem Enter.

Np.:

- W wywołanym oknie logowania podaj nazwę użytkownika i hasło dostępu.

User Name: admin, Password: 1234 <- wybierz by zalogować

- Po udanym zalogowaniu się do systemu, pojawi się ekran główny podglądu na żywo – LIVE VIEW.

Przy pierwszym połączeniu konieczne jest pobranie i instalacja wtyczki niezbędnej do poprawnego wyświetlania wideo.

Po zainstalowaniu wtyczki możliwe jest już wyświetlenie obrazu wideo.

Panel główny z podziałem na posczególne sekcje pokazano poniżej.

Poszczególne sekcje:

- Pasek Menu – Podgląd na żywo, Odtwarzanie (karta SD, NAS), Logi (wymagana karta SD), Konfiguracja kamery,

- Pasek narzędziowy – zapis pliku AVI i JPEG, nagrywanie lokalne wideo, audio,

- Pasek PTZ – sterownie kamer obrotowych PTZ,

- Okno wideo - wybór strumienia wideo i wielkości obrazu.

6. Konfiguracja wybranych parametrów kamery IP

Wybierając opcje Konfiguracja otrzymujemy dostep do ustawień kamery IP.

Ustwienia zostały podzielone na sekcje pozwalające w pełni skonfigurować kamerę:

- Ustawienia lokalne (Konfiguracja -> Ustawienia lokalne) – ustawienia lokalnego wyświetlania oraz lokalizacji zapisu plików AVI/JPEG.

- Ustawienia daty i czasu (Konfiguracja -> Podstawowe -> Data i Czas) – ustawienia strefy czasowej, automatycznej zmiany strefy oraz synchronizaji czasu dla kamery.

- Ustawienia sieciowe (Konfiguracja -> Podstawowe -> Ustawienia sieciowe) – ustawienia adresu IP, portów i protokołów sieciowych

- Ustawienia Wideo i Audio (Konfiguracja -> Podstawowe -> Wideo 
i Audio) – ustawienia kodowania, rozdzielczości, strumienia, jakości 
i ilości klatek dla kamery IP.

- Ustawienia obrazu (Konfiguracja -> Podstawowe -> Ustawienia obrazu) – ustawienia ekspozycji, przesłony, OSD, maski prywatności, trybu DN, standardu wideo, funkcji obrazu, WDR, BLC oraz balansu bieli.

Ustawienia obrazu mogą różnić się od pokazanych poniżej 
w zaleznosci od modułu kamerowego i serii kamery.

- Ustawienia detekcji ruchu (Konfiguracja -> Zaawansowane -> Zdarzenia -> Detekcja ruchu) – konfiguracja siatki detekcji, czułości wykrywania oraz opcji pomocniczych.

UWAGA!

W przypadku korzystania z opcji Smart Search (rejestratory Hikvision) wymagane jest włączenie opcji Dynamicznej analizy obrazu w kamerze IP.

- Ustawienia użytkowników (Konfiguracja -> Podstawowe -> Bezpieczeństwo -> Użytkownicy) – zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami.

UWAGA!

Ze względów bezpieczeństwa zalecana jest zmiana domyślnego loginu i hasła administratora kamery IP.

- Informacje Systemowe (Konfiguracja -> Podstawowe -> System -> Informacje o urządzeniu) – status urządzenia, sprawdzanie numery seryjnego i zainstalowanego firmware, aktualizacja firmware.

UWAGA!

Zalecane jest okresowe sprawdzanie i aktualizacja firmware  kamery IP do najnowszej odtsepnej wersji.

- Aktualizacja firmware kamery IP (Konfiguracja -> Podstawowe -> System -> Konserwacja) – aktualizacja firmware kamery.

UWAGA!

Przed aktualizacją firmware należy upewnić się, że wskzany plik jest właściwy dla danego typu kamery.

Aktualizację firmware należy wykonywać w sieci LAN, nie należy przeprowadzać procesu aktulizacji firmware korzystając z łącz internetowych.

# Text boxes

Instrukcja instalacji 
i podstawowej konfiguracji

Kamery IP

DS-2CD2xxx-I

(DS-2CD2012-I, DS-2CD2112-I, DS-2CD2032-I, DS-2CD2132-I)

Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa

tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl

| Numer | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Podstawa |
| 2 | Konstrukcja pionowa |
| 3 | Konstrukcja pozioma |
| 4 | Klosz |
| 5 | Kable połączeniowe |
| 6 | Płytka diod IR |
| 7 | Obiektyw |
| 8 | Maskownica |
| 9 | Pasek bezpieczeństwa |

| Numer | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Osłona słoneczna |
| 2 | Panel tylny |
| 3 | Śruba zerowania |
| 4 | Regulowany uchwyt |
| 5 | Podstawa montażowa |
| 6 | Przycisk RESET |

Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa

tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl